БОУ Чувашской Республики СПО «ЧТСГХ» Минобразования Чувашии МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ НА ТЕМУ: «Автоматизация проектирования зданий и сооружений в САПР Компас-3D» Автор: Михопарова Ольга Валерьевна Чебоксары - 2012

Пояснительная записка

В методическом пособии излагаются основы работы с библиотеками Компас -3D V9 для строительства и архитектуры, которые предназначены для автоматизации процесса формирования графической и текстовой документации при создании соответствующих документов. Выполнение практических работ рассчитаны на 2 пары.

Библиотеки – это приложения, созданные для расширения стандартных возможностей Компас -3D  и работающие в его среде. Они представляют собой специализированные системы, облегчающие представление изображения самых разнообразных строительных объектов в конструкторских документах, одновременно повышая их качество.

В пособии даются общие сведения о библиотеках системы Компас -3D , их добавление и подключение. Подробно описывается работа с Компас-объектами, рассматриваются библиотека архитектурных элементов, библиотека отрисовки планов зданий и сооружений, архитектурно-строительных элементов, библиотека СПДС..

Данное пособие предназначена для студентов 3 курса специальностей 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 120101 «Прикладная геодезия» , 270112 «Водоснабжение и водоотведение»  при изучении предметов «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Компьютерная графика», «Черчение с элементами компьютерной графики».  Методические указания также могут использоваться для самостоятельного изучения программ Компас-3D при выполнении  строительных чертежей.

Практическая работа №1.

Оборудование: ПК

Программное обеспечение: САПР Компас – 3D

Цели занятия:

Вооружить системой знаний и умений создания слоев, знать  команды настроек параметров листа, размеров, уметь вставлять архитектурные библиотечные элементы: оси, стены, перегородки, окна;  закрепить навыки работы с панелью Свойств, Менеджером библиотек, Компактной панелью, командами редактирования.

Задание: построить план этажа здания кафе на отметке 3,000: оси, наружные капитальные стены толщиной 510 мм с двухсторонней привязкой 410-100, внутренние капитальные стены толщиной 380 мм с центральной привязкой, перегородки толщиной 120, и окна соответствующего размера на чертеже этажа плана зданий:

- Добавление описаний библиотек раздела Строительство, инженерные сети и коммуникации.

Библиотека – это приложение, созданное для расширения стандартных возможностей КОМПАС-3D и работающее в его среде. По умолчанию файлы библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.

КОМПАС-3D не накладывает никаких ограничений на размер и сложность функций библиотек, а скорость исполнения библиотечных функций зависит в основном от характеристик компьютера (объем оперативной памяти, скорость доступа к жесткому диску и т.д.)

КОМПАС-3D поддерживает одновременную работу с несколькими подключенными библиотеками. После подключения библиотеки к системе пользователь выбирает нужную функцию из ее каталога и запускает на исполнение.

Для работы с той или иной прикладной библиотекой необходимо сначала ее добавить (ввести) из архива, а затем подключить.

Для добавления описаний любой библиотеки раздела Строительство, инженерные сети и коммуникации необходимо:

  - Сервис – Менеджер библиотек – щелкаем в левой части окна системы управления библиотеками Менеджер библиотек по пункту Строительство, инженерные сети и коммуникации. В правой части появятся соответствующие библиотеки (рис 1.1).

Рис 1.1. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек с открытыми в правой части библиотеками Строительство, инженерные сети и коммуникации

Порядок выполнения работы:

- Начнем с построения Сетки прямых координационных осей. Отрисовка планов зданий и сооружений включает несколько этапов.

Первый этап – создание плана с необходимым масштабом изображения:

  - Файл – Создать – Чертеж.

  - Зададим горизонтальную ориентацию листа командой Сервис - Параметры  - Текущий лист – Параметры первого листа: - Формат – А3, горизонтальный

- Оформление – Рабочие чертежи основного комплекта.

  - Щелкните в главном меню в режиме создания чертежа по пункту Вставка, а затем в выпадающем меню по пункту Вид. Появится Панель свойств: Новый вид, показанная на рис. 1.

Рис. 1. Панель свойств: Новый вид

- Щелкните на Панели свойств: Новый вид по раскрывающемуся списку Масштаб вида для его раскрытия.

- Щелкните в раскрывшемся списке Масштаб вида по необходимому вам масштабу отображения плана, по 1:100, в соответствии с указаниями ГОСТ 2.002-72.

- Введите следующие координаты точки начала системы координат: в поле х=130, в поле у=140;

- Сохраните настройки параметров текущего вида кнопкой Создать объект.

- Заполните основную надпись, сохраните его.

Второй  этап – создание необходимых слоев:

- Щелкните в главном меню  по пункту Вставка, а затем в выпадающем меню – по пункту Слой. Или воспользуйтесь кнопкой на панели Текущее состояние по кнопке

- Появится диалоговое окно Менеджер документа

Рис. 2. Менеджер документов

- Выделите в Дереве листов, видов и слоев объект – Вид1 и для добавления нового слоя щелкните по кнопке Создать слой на панели инструментов окна Менеджер документа.

- В правой части окна появится вновь созданный  слой с курсором в текстовом поле для ввода названия слоя. Введите название Оси. Задайте в поле цвет – Ярко-зеленый.

- Самостоятельно, аналогично создайте еще слои Размеры, Стены,                                   Перегородки, Окна, Двери с использованием разных цветов.

- Завершите создание слоев кнопкой ОК.

Третий этап – Вставка изображения Сетки прямых координационных осей в чертеж:

Определение параметров изображения Сетки прямых координационных осей

- Сделайте текущим - слой  Оси. Щелкните в диалоговом окне Менеджер документа в поле оси по кнопке Сделать текущим На пиктограмме слоя появится красная галочка, показывающая, что слой является текущим.

- Дважды щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек с открытой вкладкой Библиотека отрисовки планов здании и сооружений по разделу Координационная ось, а

затем – по пункту Сетка прямых координационных осей. Рис 3.2.

- Появится диалоговое окно Сетка прямых координационных осей для определения параметров отрисовки сетки прямых координационных осей, показанное на рис. 3.

Рис3. Сетка прямых координационных осей

- Выберите вариант способа отрисовки марок кнопка Марка в начале (оси);

- Щелчок по кнопкам Определить длину автоматически, 	сблокированная с окном ввода, позволяет автоматически пересчитать длины координационных осей по продольной  и поперечной разбивке, основываясь на параметрах сетки.

- В поля Отступ от продольных и поперечных осей для определения

вылета продольных осей введите по 3500 мм (1500+800+800+400=3500)

- Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек по кнопке| Закрыть, расположенной в правом верхнем углу. Система закроется.

- Переместите указатель мыши, а вместе с ним и фантом сетки в местоположение базовой точки (центра) Сетки прямых координационных осей и щелкните мышью. Появится Сетка прямых координационных осей с установленными параметрами.

- Щелкните на Специальной панели управления Панели свойств: Библиотечный элемент по кнопкеПрервать команду для завершения ввода элемента и скрытия фантома Сетка прямых координационных осей.

Для выхода из диалогового окна Сетка прямых координационных осей без создания сетки прямых координационных осей щелкните по кнопке Отмена.

Во время вставки сетки на экране отображается ее фантом, позволяющий визуально контролировать процесс вставки.

Рис 4. Вставка сетки координатных осей.

7. Используя характерные точки отредактируйте оси: справа и сверху поставьте вылет координатных осей по 5мм.

Для редактирования параметров Сетки прямых координационных осей:

- Щелкните дважды по редактируемой Сетке прямых координационных осей. Появится диалоговое окно Сетка прямых координационных осей

- Введите в диалоговом окне Сетка прямых координационных осей нужные вам значения параметров сетки, а затем щелкните по кнопке ОК.

Кроме того, изменить геометрическую ориентацию Сетка прямых координационных осей в пространстве чертежа, а также ее длину можно с помощью характерных точек (НОТ-точек), активизирующихся при одиночном щелчке по ней левой кнопкой мыши.

Каждая из характерных точек (НОТ-точек) позволяет выполнить определенные действия:

- 0 - переместить сетку координационных осей (изменить координаты точки вставки сетки);

- an - изменить угол наклона сетки координационных осей;

- dx - изменить величину вылета продольных координационных осей сетки

- dy - изменить величину вылета поперечных координационных осей сетки

- х - изменить длину продольных координационных осей сетки;

- у - изменить длину поперечных координационных осей сетки.

- Вставка в чертеж изображений элементов строительных конструкций

Элементами ограждающих конструкций могут быть стены, перекрытия, кровля и др. Рассмотрим  настройку и вставку стен.

Вставка в чертеж изображения Элемента ограждающих конструкций включает несколько этапов.

Первый этап - определение параметров изображения Элемент ограждающих конструкций:

- Сделайте текущим слоем – слой Стены.

- Дважды щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек с открытой вкладкой Библиотека отрисовки планов зданий и сооружений по пункту Элемент ограждающих конструкций. Появится диалоговое окно Элемент ограждающих конструкций, показанное на рис.

Диалоговое окно Элемент ограждающих конструкций включает в себя окно с перечнем активизированных в библиотеке стилей элементов ограждающих конструкций, доступных для установки в пространстве чертежа. Перечень стилей может быть изменен (сужен, расширен) при помощи Организатора, вызываемого выбором кнопки Организатор в разделе Стили, или же выбором команды Стили в окне библиотеки/кнопки Стили, подключенной к одной из пользовательских панелей.

Для выбранного стиля элемента ограждающих конструкций (стены/перекрытия/кровли) отображается эскиз, показывающий его структуру.

Раздел Параметры включает в свой состав поля ввода, определяющие геометрию элемента ограждающих конструкций выбранного стиля.

- Поле Длина позволяет определить длину элемента ограждающих конструкций, мм.

- Поле Смещение базовой линии: предназначено для ввода величины смещения базовой линии.

Базовая линия - это условная линия, находящаяся внутри контура стены, позволяющая выполнять точную привязку стены к характерным точкам при построении. При этом используется текущий алгоритм пересечения стен, влияющий на способ «слияния» слоев многослойной стены. Иногда базовая линия стены может совпадать с линией координационной оси, но это не обязательно. Для правильной отрисовки библиотекой узлов Г-образного и Т-образного пересечений элементов ограждающих конструкций, базовые линии должны «чисто» пересекаться в точке и без «перехлеста» соответственно.

Щелкните в разделе Стили по нужному элементу ограждающей конструкции, по элементу Кирпич 510. В разделе Параметры внизу появится значение толщины выбранного элемента ограждающей конструкции. Для выбранного элемента толщина будет равна 510,00.

- Щелкните в раскрывающемся списке по пункту Создать по двум точкам.

- Щелкните дважды по полю Смещение базовой линии, а затем введите значение равное 100.

6.	Щелкните в разделе Отображение в блоке Базовая линия по кнопке
Отобразить базовую линию.

- Щелкните в блоке Элемент по кнопке          Не(штриховать.

- Щелкните в диалоговом окне Стены по кнопке ОК для завершения ввода нужных параметров элемента ограждающих конструкций. Появится соответствующий фантом изображения элемента окружающей конструкции в масштабе 1:1, Панель свойств: Библиотечный элемент, а в строке состояния - подсказка: Укажите базовую точку или введите ее координаты.

Второй этап - вставка изображения элемента ограждающих конструкций в чертеж.

1. Переместите указатель мыши в точку вставки (начало системы координат) и щелкните мышью по первой точке (начало стены), затем по второй точке (окончание стены) . Положение ограждающей конструкции зафиксируется в указанном виде.

  - Нажмите клавишу Enter для завершения установки ограждающей конструкции.

При использовании этого способа первый и второй этап повторяйте до тех пор, пока не введете изображения всех ограждающих конструкций.

3. Для завершения работы над стенами воспользоваться кнопкой -.

- Самостоятельно достройте внутренние стены, как показано на рисунке,  толщиной 380, с центральной привязкой

- Постройте перегородки с толщиной 120 (при построении используйте сдвиг стен на расстояние от осей)

  - Вставка в чертеж изображения элемента Окно

Вставка в чертеж изображения элемента Окно включает несколько этапов.

Первый этап - определение параметров изображения элемента Окно:

- Сделайте текущим слоем – слой Окна.

- Дважды щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек с открытой вкладкой Библиотека отрисовки планов зданий и сооружений по пункту Окно. Появится диалоговое окно Окно, показанное на рис.

  - Введите в поле Марка окна нужную вам марку окна, например OK1.

  - Введите в поля параметров оконного проема нужные вам размеры с учетом масштаба плана здания. В нашем примере  ширина проема =1810 мм, а ширина стены для размещения оконного проема =510 мм. Четверти:  А1=65, А2=65, Н=120.

  - Изменим направление четвертей оконного проема кнопкой Изменить ориентировку окна

  - Появится фантом изображения окна, а в строке состояния опять появится подсказка - Укажите базовую точку или введите ее координаты

Щелкните в разделе Отображение по нужной вам кнопке ,

определяющей номер точки привязки при вставке в пространство чертежа выбранного лестничного марша, по кнопке под номером 6.

  - Щелкните по кнопке ОК для завершения ввода нужных параметров окна.

Второй этап - вставка изображения окна в чертеж:

За один вызов команды построения окна можно вставить в чертеж несколько его изображений.

- Привяжитесь к нижнему левому углу пересечения осевых линий, для построения окна. Щелчок мышью и окно построено.

- Щелкните на Специальной панели управления Панели свойств: Библиотечный элемент по кнопкеПрервать команду для завершения ввода элемента и скрытия фантома проема окна.

- Переместим окно от края на 1500 мм. Для этого выделите окно щелчком мышью – применить команду Редактор – Сдвиг - Указанием  и введите в поля Панели свойств в поле СдвигХ =1500, ТАВ,  СдвигУ=0, далее- Enter и щелчок по кнопке.

Окно переместилось в нужное положение. (Рис.31).

- Выделите построенное окно и примените команду Редактор  – Симметрия. (Рис 32).  За ось симметрии возьмите середину стены. Второе окно построено.

- Самостоятельно используя операцию Сдвиг постройте еще два окна с теми же размерами на боковых стенах.  За расстояние сдвига от угла возьмите 2000 мм.

6. Самостоятельно постройте остальные окна плана зданий. Ширина окна 1510. Первое окно сместить от верхнего левого угла на расстояние =600 мм. Второе окно вставить, используя привязку – Середина(предварительно включить привязку). При построении третьего использовать команду редактирования Симметрия.

Нанесение размеров:

- Первая линия размеров проводится от координатной оси на расстоянии примерно 15 … 30 мм, а остальные на расстоянии 8мм от друг- друга.

- Размеры на первой линии от здания наносят от края стены до окна, затем размер самого окна в четвертях и т.д.

- Далее вводятся размеры габаритные(между осями), между осями капитальных стен, привязок координационным осям. (Рекомендуются одновременно с построением осей и стен, перед построением перегородок)

- Затем наносят на плане размеры внутри помещения, подсчитываются и наносят на чертеж площади каждой комнаты (практическая работа №3);

- Создание помещения

Для автоматического определения размеров площадей на планах зданий и coopужений и других целей создают специальный макрообъект - помещение.

В качестве помещения библиотекой рассматривается совокупность заливки, созданной в режиме создания чертежа, и макрообъекта метки помещения, созданного посредством Библиотеки отрисовки планов зданий и сооружений.

Метка помещения на плане этажа жестко связана с той штриховкой или заливкой, на которой находится точка, связанная со строкой метки, отображающей площадь помещения (в случае многокомпонентной метки); в случае же использования метки, имеющей одну НОТ-точку (режимы отображения Стиль БТИ, Экспликация на листе), эта НОТ-точка должна быть расположена внутри контура заливки. Если указанная НОТ-точка лежит вне контура заливки, такое помещение библиотекой рассматривается как помещение нулевой площади, то есть помещение, не связанное с заливкой.

Помещения создаются средствами системы КОМПАС в режиме создания чертежа и библиотек: Библиотека отрисовки планов зданий и сооружений и Библиотека проектирования систем электроосвещения ЭО.

Первый этап - создание нового слоя.

  - подключите новый слой на чертеже плана здания или сооружения и назовите Помещения (см. практическая работа №1)

  - установите цвет отрисовки нового слоя:

  - установите слой Помещения в режим Текущий:

Рис. 3.62. Диалоговое окно Менеджер документа после установки слоя Помещение текущим

Второй этап - создание замкнутого контура

Если на плане в стены установлены оконные и дверные проемы, то это ведет к разрыву непрерывного контура и невозможности его автоматического определения стандартными средствами КОМПАС.

Для создания замкнутого контура:

1.	Активизируйте панель Геометрия и выберите инструмент Штриховка

2.	Щелкните на панели свойств Панель свойств: Штриховка на Специальной панели управления (в левой части панели свойств) по кнопке Ручное рисование границ. Появится панель свойств Панель свойств: Ломаная (рис. 3.64)

- Укажите точки замкнутого контура

- Щелкните на панели свойств по кнопке Создать объект. Появится искомый замкнутый контур, изображенный пунктирной линией. Вновь появится панель свойств Панель свойств: Штриховка.

Аналогичные действия выполните и для других незамкнутых контуров.

Третий этап - создание заливок для замкнутых контуров

Первый шаг - установка стиля заливки.

- Активизируйте панель Геометрия и выберите инструмент Штриховка

- Щелкните на Панели свойств: Штриховка по кнопке Стиль •
Появится панель Стили (рис. 3.65).

- Щелкните на панели Стили по пункту Заливка цветом.

Второй шаг - установка цвета заливки:

- Щелкните на Панели свойств: Штриховка по кнопке Цвет. Появится панель цветов.

- Щелкните на панели Цвет штриховки по нужному нам цвету, например, розовый.

- Переместите указатель мыши внутрь заливаемой области и щелкните мышью. Появится заливка, но не цветная.

- Щелкните по кнопке Создать объект Появится выбранный цвет заливки.

- Щелкните по кнопке Прервать команду для завершения процесса создания заливки.

Аналогичные действия с начала до конца выполняются и для других помещений.

После создания заливок помещений они могут выглядеть, например, так, как показано на рис. 3.67.

Рис. 3.67. Пример создания заливок

Четвертый этап - установка метки помещения

Первый шаг - определение параметров помещений:

- Дважды щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек с открытой вкладкой Библиотека отрисовки планов зданий и сооружений по пункту Помещение. Появится диалоговое окно Помещение, показанное на рис. 3.68.

- Щелкните в таблице диалогового окна Помещение в ячейке на пересечении столбца с номером. Она выделится.

- Введите нужный вам номер помещения, например 1, и нажмите клавишу Enter. Выделится стоящая рядом справа ячейка. Эта ячейка предназначена для установки маркера на плане, если в этой ячейке находится галочка.

- Введите в выделенную ячейку нужную вам информацию. Если вы не хотите вводить информацию, то нажмите на клавишу Enter. Выделится следующая справа ячейка.

- Щелкните в выделенной ячейке столбца Наименование по стрелке, расположенной в правой части ячейки. Появится список возможных наименований помещений

- Щелкните в раскрывшемся списке по нужному вам наименованию, например Техническое помещение. Это наименование появится в заполняемой ячейке. Также можно ввести наименование помещения с клавиатуры, например, служебное помещение.

- Щелкните в диалоговом окне Помещение по кнопкеСоздать помещение. Диалоговое окно Помещение исчезнет с экрана.

- Переместите указатель мыши внутрь созданного контура помещения и щелкните мышью на середине в нижней части помещения. Появится наименование указанного помещения и размер его площади.

- Щелкните в диалоговом окне Помещение по кнопке  Закрыть для завершения процесса

Аналогично выполните установку метки  для других помещений.

Замечание: при использовании Стиля АС маркера указание помещения на плане рекомендуется выполнять щелчком мыши в правом нижнем углу заливки. Точка щелчка определяет точку вставки элемента маркера, указывающего площадь

Контрольные вопросы:

- Как установить нужные параметры текущего листа чертежа?

- Для каких целей используются понятие слоев?

- Как создать и настроить новый слой?

- Как сделать текущим слоем новый слой?

- Перечислите основные параметры Сетки координатных осей?

- Как устанавливается Сетка координатных осей?

- Перечислите основные параметры библиотечного элемента Стена?

- Как вставить стены в чертеж?

- Перечислите основные параметры библиотечного элемента Окно?

- Как вставить оконные проемы в стены?

# Практическая работа №2.

# Тема: План перекрытий

Оборудование: ПК

Программное обеспечение: САПР Компас – 3D

Цели занятия:

Вооружить системой знаний и умений создания слоев, знать  команды настроек параметров листа, размеров, уметь вставлять архитектурные библиотечные элементы: оси, стены, перегородки, окна;  закрепить навыки работы с панелью Свойств, Менеджером библиотек, Компактной панелью, командами редактирования.

Задание: построить схему расположения перекрытий, добавить и заполнить таблицу спецификаций (Рис 4.1).

Рисунок 4. 1. Схема расположения перекрытий

Порядок выполнения работы

- этап – подготовка  рабочей среды, настройка параметров листа

- Запустить программу Компас-3D V9 (11).

- Создайте новый лист чертежа.

- Подключите библиотеку отрисовки планов зданий и сооружений: Сервис – Менеджер библиотек, или отжать кнопку  на  панели инструментов «Стандартная» (рис 4.2). Затем для удобства сверните окно Менеджера библиотек.

Рисунок 4. 2. Менеджер библиотек

- Далее выведите на экран  панель инструментов Планы зданий и сооружений   щелчком мыши в свободном месте области инструментальных панелей, или командой меню Вид – Панели инструментов (Рис 4.3.)

Рисунок 4. 2. Меню «Вид»

- Выведите рабочий лист для выполнения чертежа: Файл – Создать – Чертеж.

Зададим горизонтальную ориентацию листа командой Сервис - Параметры  - Текущий лист – Параметры первого листа: - Формат – А3, горизонтальный

- Оформление – Рабочий чертежи зданий и сооружений (Рис. 4.4.).

- Для отображения листа на экране отожмите кнопку - Показать все.

- Задайте масштаб 1:100 (1:200) командой  меню Вставка - Вид. Появится Панель свойств: Новый вид (Рис 4.5.).

Рисунок 4. 4. Панель свойств: Новый вид

  - Щелкните в раскрывшемся списке Масштаб вида по необходимому вам масштабу отображения плана, по 1:100 (1:200), в соответствии с указаниями ГОСТ 2.002-72. Зафиксируйте масштаб клавишей Enter.

  - Введите следующие координаты точки начала системы координат: в поле х=130, в поле у=100 и зафиксируйте клавишей Enter; или укажите новое расположение  щелчком мыши. Для перехода м/у полями используйте клавишу Tab.

Внимание! Отредактировать установленный масштаб можно командой Сервис – параметры текущего вида.

- Заполните основную надпись (Рис. 4.6.) и сохраните его кнопкой - Создать объект.

Рисунок 4. 5. Основная надпись

- Создадим необходимые слои. Щелкните в главном меню  по пункту Вставка, а затем в выпадающем меню – по пункту Слой. Или воспользуйтесь кнопкой на панели Текущее состояние по кнопке:

- В появившемся диалоговом окне Менеджер документа добавьте новые слои с использованием разных цветов:

Рисунок 4. 6Менеджер документов

- Завершите создание слоев кнопкой ОК.

II этап – вставка координационных осей

Определение параметров изображения Сетки прямых координационных осей

- Сделайте текущим - слой  Оси.

- Выберите инструмент Сетка прямых координационных осей на панели инструментов План зданий и сооружений

- Появится диалоговое окно Сетка прямых координационных осей для определения параметров отрисовки сетки прямых координационных осей, показанное на рис. 4.8.

Введите продольную и

поперечную разбивку осей

Рисунок 4. 7. Сетка прямых координационных осей

- Выберите вариант способа отрисовки марок кнопка   Марка в начале (оси);

- В поля Отступ от продольных и поперечных осей для определения

вылета продольных осей введите по 3940 мм (540+1500+1000+400+500=3940)

- Щелкните  по кнопкам - Определить длину автоматически ,  для автоматического пересчета длины осей, основываясь на параметрах сетки. ОК.

- Переместите указатель мыши, а вместе с ним и фантом сетки в местоположение базовой точки (центра) Сетки прямых координационных осей и щелкните мышью. Появится Сетка прямых координационных осей (Рис 4.9.).

- Щелкните на Специальной панели управления Панели свойств: по кнопкеПрервать команду

Рис 4.

Рисунок 4. 8. Сетка координатных осей.

- Используя характерные точки, отредактируйте оси: справа и сверху поставьте вылет координатных осей по 5мм.

III этап –изображение наружных и внутренних стен

Т.к. в этом случае базовые линии стен имеют различные стили линий (основная, тонкая, штриховая), мы не сможем использовать библиотечный элемент Отрисовки планов зданий и сооружений – Стены. Воспользуемся инструментами панели «Геометрия».

- Первоначально построим вспомогательные линии для вычерчивания контура линий стен. Выберите инструмент  Параллельная вспомогательная прямая на инструментальной панели Геометрия, щелчком укажите на осевую линию  в панели свойств и в поле Расстояние введите значение до искомой линии (во внутрь значение 100 , а в наружу 540) (Рис. 4.10.)

Рисунок 4. 9. Параметры вспомогательных линий

- Постройте вспомогательные линии для всех наружных стен (Рис 4.11)

Рисунок 4. 10. Построение вспомогательных  линий

- Обведите наружный контур стен тонкими линиями, используя инструмент   Непрерывный ввод объектов.

- Внутренний контур наружных стен вычертите с использованием инструмента  Отрезок , используя соответствующие типы линий – тонкая и штриховая.

Рисунок 4. 11. Обвод контура линий наружных стен

- Для построения внутренних стен опять воспользуемся вспомогательными параллельными линиями, указав внутренние оси на расстояние 190 мм.

Рисунок 4. 12. Построение вспомогательных  линий для внутренних стен

- Далее обвести контуры линий внутренних стен нужными стилями линий (Рис. 4.14.).

Рисунок 4. 13.Обвод контура линий внутренних стен

Внимание! В новых версиях программы Компас-3D  при построении стен можно воспользоваться инструментом Мультилиния.

Таким образом, мы вычертили все стены необходимыми стилями линий.

IV этап – изображение  плит-перекрытий

Для построения плит-перекрытий будем использовать инструмент Прямоугольник .

В нашем случае плиты Серии 12.41-1В37.27: ПК 69.15-6АтVт (17 шт.) и   ПК 69.12-6АтV (5 шт.)

- Вначале определим точку вставки прямоугольника -1. Пусть плита опирается на внешние стены на 120 мм. Проведем горизонтальную вспомогательную линию на расстоянии 120 от внутреннего края наружной стены -2  и вспомогательную вертикальную линию по внутреннему краю  стены -3. При пересечении этих  вспомогательных линий   образуется точка 1.

Рисунок 4. 14

- Далее выбираем инструмент Прямоугольник , привязываемся  к точке 1 и в панели свойств и вводим длину и ширину нашей плиты, стиль линии – основная:

После ввода параметров нажимаем на клавишу Enter. Первая плита построена.

- Теперь выделим полученную плиту, воспользуемся командой Редактор - Копия – Указанием,  привязываемся к базовой точке 1 и щелчком по точкам 2 и 3 получаем  еще две копии исходной плиты.

Рисунок 4. 15

- Построим еще одну плиту инструментом Прямоугольник, привязываясь к точке 4 с высотой 6900 мм и  шириной 1200 мм.

- Теперь выделим все четыре плиты и отобразим их симметрично относительно оси Б.

- В результате получаем следующие плиты

- Используя инструменты Редактирования (Копия, Симметрия, Сдвиг) достроим остальные плиты-перекрытия, как на Рис.

1500  1200

- Для удаления  вспомогательных линий воспользуемся командой Редактор – Удалить – Вспомогательные кривые и точки – В текущем виде.

V этап – изображение монолитных участков

Заштрихуем монолитные участки.

- Выберем инструмент Штриховка . В панели свойств выберем шаг 1,5-2 мм, выберем вариант  Ручное рисование границ

- И обведем инструментом Ломанная прямоугольные участки монолитных заделок. Для закрепления штриховки два раза нажимаем на кнопку - Создать объект на панели специального управления.

- Таким образом, создадим все монолитные участки.

VI этап – Простановка размеров, маркировки монолитных участков, анкеров.

- Вначале зададим параметры размеров, надписей, выносных линий

  - Выполним команду Сервис – Параметры – Текущий чертеж. Выберем вкладку Линия-Выноска и отредактируем высоту надписи (2,5мм) и длину стрелок, засечек (2мм)

- Выберем вкладку Размеры и отредактируем высоту размерной надписи  и длину стрелок.

Проведем маркировку монолитных участков.

- В компактной панели активируем панель Обозначения щелчком по кнопке  и выберем инструмент Линия-выноска .

- В панели свойств щелкните в поле Текст , и в полку 1 вводим текст - МУ1. В параметрах укажите расположение текста на полке влево.

- Далее щелчком указываем точку на монолитном участке и вторую точку для начала полки.

- Аналогично, проведите маркировку всех монолитных участков, как на рис.

Теперь выставим размерные линии.

- Для правильного расположения размеров проведем вспомогательные линии на расстоянии 1500мм от внешнего края наружной стены и 1000 мм до следующей.

- В компактной панели активируем кнопку Размеры. Выбираем в инструментальной панели Линейный размер. В  панели Свойств переходим поле Параметры выбираем вместо стрелок засечки, выставляем галочку По умолчанию.

- Расставьте все вертикальные и горизонтальные линейные размеры

Выполним анкировку

- С помощью инструмента Непрерывный ввод объектов вычертим линию анкеровки.

- Используя инструмент Копия – указанием, скопируйте необходимое количество.

- Теперь выделите все линии анкеров и симметрично отобразите относительно  горизонтальной оси Б.

- Аналогично вычертите анкера на оси Б.

- В результате мы получим:

- Выполните маркировку плит-перекрытий. Чтобы создать текстовую надпись в воспользуйтесь инструментом -  Ввод текста. Вы можете изменить установленные по умолчанию параметры текста с помощью элементов управления, расположенных на вкладке Форматирование Панели свойств:

Чтобы зафиксировать изображение, нажмите кнопку Создать объект.

Для вычерчивания линий маркировки используйте Отрезок или Непрерывный ввод объекта.

VII этап –создание спецификации плит-перекрытий

- Для вставки таблицы выберем команду Инструменты - Ввод таблицы или воспользуемся соответствующим инструментом  , на инструментальной панели Обозначения .

- В появившемся диалоговом окне введем количество столбцов -6, и строк -3 и ОК.

- Щелчком на рабочем листе привяжем таблицу в нужное положение.

Внимание! Для удобства работы с таблицей выведите панель Таблицы и границы.

Чтобы выделить текущую строку таблицы (строку, в ячейке которой находится курсор), нажмите кнопку  Выделить строку или вызовите команду Таблица - Строка - Выделить.

Чтобы добавить строку над  или под текущей, нажмите кнопку Вставить строку сверху (снизу ) или вызовите команду Таблица - Строка - Вставить сверху (Вставить снизу).

Чтобы удалить текущую строку таблицы, нажмите кнопку  Удалить строку  или вызовите команду Таблица - Строка - Удалить.

Внимание! Чтобы добавить строку внизу таблицы, установите курсор в крайнюю позицию нижней правой ячейки и нажмите клавишу <Tab>.

- Теперь необходимо задать необходимые параметры строк и столбцов (ширина, высота ячейки). Для вызова команды нажмите кнопку Формат ячейки или выберите ее название из контекстного меню Таблица.

Внимание! После вызова команды на экране появляется диалог, в котором можно установить габариты ячейки и указать стиль текста в ячейке по умолчанию, запретить или разрешить изменение текста в ячейке, задать отступы текста от границ ячейки и правила отслеживания размеров ячейки (должен ли текст в ячейке подгоняться под заданные габариты или границы ячейки должны передвигаться при вводе не помещающегося в них текста).

Задайте необходимые параметры таблицы как на Рис.

- Далее заблокируйте границы таблицы

- Введите данные в таблицу рис. Форматирование текста в ячейках новых строк совпадает с форматированием текста в соответствующих ячейках исходной строки.

Таблица: Спецификация элементов

Изображение чертежа «Схема расположения перекрытий»

# Практическая работа №3.

# Тема: Изображение узла

Оборудование: ПК

Программное обеспечение: САПР Компас – 3D

Закрепить навыки работы с панелью Свойств, Менеджером библиотек, Компактной панелью, командами редактирования.

Задание: построить разрез по цокольной части здания  (Рис 5.1).

Порядок выполнения работы:

Порядок выполнения работы:

- Вставить новый вид с масштабом 1:20.

Внимание! При изображении узлов используются масштабы 1:5, 1:10, 1:15, 1:20.

- Вставить вертикальные координационные оси в соответствии с планом (оси стен).

Используйте инструмент  прямая координационная ось на ПИ План зданий и сооружений.

- Провести вспомогательные горизонтальные прямые, уровни глубины заложения фундамента.

- Провести вспомогательную горизонтальную прямую, уровень  чистого пола первого этажа (отм. 0.000).

- По обе стороны от вертикальной оси на расстоянии, определяющим толщину наружных стен и блоков, попавших разрез, проводим их контуры  вспомогательными линиями в режиме с точками пересечения.

- Для построения ФЛ 12.24 -12 чертим Прямоугольник по двум вершинам с высотой 280 и шириной 1200 мм. Затем применяем фаску к верхним углам.

- Далее задайте горизонтальные  вспомогательные параллельные линии на расстоянии 20 от верхнего края изображения основания фундамента.

- Прочертите изображение прямоугольника (для песчано-цементного слоя).

- Аналогично постройте изображение  бетонного блока высотой 580 и шириной 500.

- Далее выделите одновременно изображение цементно-песчяного слоя и ФБС, и скопируйте их еще два раза, используя команду меню Редактор – Копия – Указанием.

- Используя вспомогательные линии и обвод контура,  достройте все остальные элементы.

- Заштрихуйте элементы узла инструментом Штриховка, выбирая нужные типы и параметры штриховок. (Рис. 5.2)

Рис 5.2. Штриховка элементов узла

- Расставьте размеры и выносные линии. Для выставления отметок высот используйте инструмент ПИ Обозначения – Шероховатость (Рис 5.3.).

- Вставьте и заполните таблицу.

- Сохраните работу в своей папке.

Рисунок 5.3. Диалоговое окно Ввод текста инструмента Шероховатость

# Практическая работа №4.

# Тема: Выполнение изображение лестницы.

Оборудование: ПК

Программное обеспечение: САПР Компас – 3D

Цели занятия: закрепить навыки работы с программой Компас – 3D при выполнении строительных чертежей

Задание: выполнить изображение лестницы  (Рис 6.1)

Рис. 6.1 Изображение лестницы

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6.

# Тема: ЧЕРТЕЖ ФАСАДА ЗДАНИЯ

Оборудование: ПК

Программное обеспечение: САПР Компас – 3D

Закрепить навыки работы с панелью Свойств, Менеджером библиотек, Компактной панелью, командами редактирования.

Задание: выполнить чертеж фасада здания  (Рис 6.1).

Рис. 6.1. Фасад гражданского здания

Порядок выполнения работы:

  - Настройте параметры чертежа: формат А2, горизонтальная ориентация, чертеж здан. и сооружений;

  - Вставьте Вид 1 с масштабом 1:100

  - Вставьте вертикальные линии  координационных осей. Используем инструмент Сетка прямых координационных осей. Для продольных осей  берем без отображения марки осей.

  - Проведите вспомогательную горизонтальную линию  уровня земли (отм. – 0,600). Обведите основной линией.

  - Проведите вторую горизонтальную линию – линия отмостки на расстоянии 150 мм от первой;

  - Задайте горизонтальные  вспомогательные линии цоколя, карниза, и других элементов здания конька, и обведите их тонкими линиями;

  - Проводим вертикальные вспомогательные линии в наружу от осей, на расстоянии (440), определяющих толщину наружных стен. обводим их контуры тонкими линиями;

  - Задайте горизонтальные  вспомогательные линии низа и верха проемов;

  - Вычертите изображение окна ОК-4 размерами 1310х1980  используя инструменты редактирования Копия и Симметрия вставьте необходимое количество окон данной марки.

  - Аналогично постройте изображение окон других видов (Рис. 5.2., 5.3.);

Рис. 7.2. Размеры окон на фасаде

Рис. 7.3. Размеры окон и простенки на плане отметкой +0.000

  - Вычерчиваем ограждения балконов, дымовые и вентиляционные  трубы и другие архитектурные детали фасада;

  - Залейте цветами участки фасада используя инструмент Штриховка;

  - Настраиваем параметры размеров  и проставляем высотные отметки, размеры, надписи.

  - Сохраняем работу под названием Разрез 1-5.

  - Показать работу преподавателю.

# Практическая работа №7.

# Тема: Выполнение чертежа разреза здания

Оборудование: ПК

Программное обеспечение: САПР Компас – 3D

Цели занятия:

закрепить навыки работы с программой Компас – 3D при выполнении строительных чертежей

Задание: выполнить разрез зданий  (Рис 7.1)

Теоретические сведения: Разрезом называют изображения здания, мысленно рассеченного вертикальной плоскостью. На архитектурном разрезе показывают высоту помещений, оконных, дверных проемов, цоколя  и других конструктивных элементов. Расстояние от пола до низа оконных проемов от 700.   Разрез зданий выполняется в масштабах 1:400, 1:200, 1:100, 1:50.

Порядок выполнения работы:

- Вставить новый вид с масштабом 1:200.

- Провести горизонтальную прямую, уровень пола первого этажа (отм. 0.000).

- Вставить вертикальные координационные оси в соответствии с планом (оси стен).

- По обе стороны от вертикальных осей на расстоянии, определяющим толщину наружных и внутренних стен и перегородок, попавших разрез, проводим их контуры  вспомогательными линиями,  затем обводим  тонкими линиями.

- Проводим горизонтальные вспомогательные линии контура пола, потолка, перекрытий и т.п.

- Вставить перекрытия. Предварительно построить вспомогательные линии для вычерчивания перекрытий на заданное расстояние (80, 120  …)  от краев стен.

- Вычертить изображение других элементов здания:

  - Окна

- двери

- крышу

- и т.д.

- Изображение разреза фундамента по цоколю вставить из практической работы №5

- Обвести контуры разреза линиями соответствующей толщины.

- Выполнить штриховку конструктивных элементов (элементы выполненные из материала, являющиеся основным для данного здания или сооружения, не штрихуют, кроме участков стен).

- Настроить параметры Размеров.

- Провести выносные и размерные линии, знаки высотных отметок.

Рис. 7.2. Пример выполнения поперечного архитектурного разреза

гражданского здания с несущими стенами

# Вывод чертежа на печать

1.Подготовка документа к печати

Для того чтобы напечатать чертеж или часть чертежа,  необходимо выполнить следующие действия:

1.1.	Открыть чертеж, который требуется напечатать.

Если чертеж выводится на печать целиком, то см. п. 1.2. Если необходимо распечатать фрагмент чертежа (например, какой-то узел для его черновой проработки), то предварительно нужно увеличить эту часть чертежа рамкой, нажав мышью на кнопку Увеличить рамкой

1.2.	Нажать кнопку на стандартной панели инструментов Просмотр для печати или выполнить ту же операцию, используя пункт  основного меню Файл  - Предварительный просмотр.

После выполнения этой операции система КОМПАС-3D переключится в окно подготовки документа к печати (рис. 50).   Окно разбито на форматы реального листа бумаги, установленного для вывода на печатающее устройство (принтер, плоттер). На рис. 46 это лист формата А4.

Для размещения чертежа на реальном листе бумаги заданного формата можно воспользоваться следующими операциями в окне Просмотр для печати (см. рис. 50).

2. Поворот чертежа

Для поворота чертежа необходимо нажать кнопку Поворот чертежа

против часовой стрелке   или Поворот чертежа по часовой стрелке

Или   выбрать те же операции в пункте основного меню Сервис (см. рис. 50).

3. Сдвиг чертежа

Для сдвига чертежа относительно реального листа бумаги необходимо
вести указатель мыши к центру чертежа до тех пор, пока он не превратится в
указатель вида , одному из углов чертежа, пока он не превратится в указатель вида,     и, удерживая левую клавишу мыши, передвинуть чертеж

Совет! В режиме подготовки чертежа к печати пунктирными линиями обозначены реальное количество листов бумаги заданного формата, которое занимает данный чертеж в масштабе 1:1

4. Масштабирование чертежа

4.1. Масштабирование с использованием операции основного пункта меню Сервис - Подогнать масштаб (рис. 63 ).

Рис 63 Диалоговое окно автоматического подбора масштаба документа

4.2. Масштабирование с использованием строки параметров

В открывшемся окне нужно задать число страниц (оно соответствует количеству реальных листов бумаги, на которых предполагается печать чертежа) в строке Количество листов по юршонтали или Количество листов по вертикали (см рис 51) В этом случае система автоматически подбирает масштаб чертежа в соответствии с указанным числом страниц В этом случае необходимо щелчком мыши открыть поле задания коэффициента масштабирования и набрать нужное число с клавиатуры.

5. Разбивка документа на несколько печатных листов

Эта операция нужна для печати документа большего формата на листах бумаги меньшего формата с последующей склейкой (например, лист формата A3 на листах бумаги формата А4)

Для выполнения этой операции можно воспользоваться кнопкой   Включить/выключить  листы,   расположенной   на  стандартной панели инструментов, или выполнить ту же операцию, используя пункт меню Сервис После этого чертеж будет разбит на то количество листов, которое показано на экране (каждая часть чертежа будет напечатана на отдельном листе бумаги в соответствии с разбивкой)

6. Вывод документа на печатающее устройство

Для того, чтобы отправить подготовленный документ на печатающее устройство, воспользуйтесь кнопкой Печать стандартной панели инструментов или выберите ту же операцию в пункте меню Файл.

Для выхода из указанного режима воспользуйтесь кнопкой  Закончить предварительный просмотр.

# КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Назначение и возможности редактора Компас-3D.

- Какие документы можно создать в Компас-3D?

- Из каких элементов состоит интерфейс программы Компас-3D?

- Какие «инструменты» для построения чертежей имеются в Компас-3D?

- Как построить линию в Компас-3D?

- Как выбирать тип линии в редакторе Компас-3D?

- Как задать толщину линии  в Компас-3D?

- Как построить прямоугольник в Компас-3D?

- Как построить окружность в Компас-3D?

- Как оформить основную надпись листа?

- Как поменять формат и ориентацию расположения листа?

- Как создать виды, и задать масштаб чертежа?

- Как в  Компас-3D можно выделить объекты для редактирования?

- Как удалить один, несколько объектов?

- Для чего в построении чертежей  используются вспомогательные прямые?

- Как удалить из чертежа вспомогательные прямые и точки?

- Способы и методы редактирования в программе Компас-3D?

- С какими инструментами можно управлять изображением на экране?

- Как увеличить (уменьшить) фрагмент изображения?

- Как построить эквидистанту?

- Перечислите правила построения размеров на чертеже.

- Инструменты расстановок размеров в Компас-3D.

- Как вывести документ на печатающее устройство?

Литература

- Будасов Б.В., Каминский В.П. Строительное черчение: [учеб. для вузов], М.: Стройиздат, 1990.

- Алексеева К.Б., Кузьмина Н.П. Методическое пособие. Проектирование гражданских зданий. Пособие по выполнению Архитектурно-строительных чертежей,2004.

- Кудрявцев Е.М. Компас -3D. Проектирование в архитектуре и строительстве, 2008.

- Н.С. Брилинг, Черчение – М: Стройиздаат, 1984.

- В.П. Каминский, О.В. Георгиевский, Б.В. Будасов, Строительное черчение – Москва, Архитектура-С, 2007.

- Белоконев Е.Н., Абуханов А.З., Чистяков А.А., Белоконева Т.М. Основы  архитектуры зданий и сооружений: Учебное пособие. – Ростов н/Д:Феникс, 2005.

- Ильина Н.В., Михопарова О.В. Опорный конспект лекций по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности». ЧТСГХ, 2009.

- М.Н. Тюрина,  О.В. Михопарова,   Н.В. Ильина,  В.Г. Васильева,   К.Б. Алексеева КОМПАС-3D Проектирование в архитектуре и строительстве. 2009 г.

- Типовые проекты жилых зданий из курсовых проектов студентов.

# Text boxes

Монолитный участок

3

2

1

Наружные стены

Рисунок 4. 3. Диалоговое окно «Параметры документа»

Наружные стены

Рис. 50. Окно предварительного просмотра.

Поле задания коэффициента масштабирования.