V открытый региональный конкурс

«Инженерная компьютерная графика и 
её применение в производстве»

Номинация: «Моделирование, проектирование в CAD/CAM системах 
и изготовление изделий на станках с ЧПУ»

Название работы:

Набор новогодних свечей

Автор работы:

Харитонова Наталья Николаевна

г.о. Тольятти, МБУ СОШ № 46, 7 «Б» класс

Научный руководитель:

Ганчаева Елена Михайловна,

педагог дополнительного образования первой категории, МБУ СОШ № 46 Структурное подразделение центр дополнительного образования и профессиональной подготовки «Мой выбор»

Тольятти

2013

# Введение

Актуальность

В современном информационном обществе необходима подготовка специалистов в области конструирования и проектирования, не только владеющих классическими приемами создания чертежной документации, но и обладающих высокой квалификацией в области информационных технологий и инженерной компьютерной графики;

Подготовка специалистов такого уровня успешна только тогда, когда она начинается в учреждениях среднего общего образования и планомерно продолжается в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Постановка проблемы

В нашем классе традиционно проводится новогоднее классное чаепитие, где мы поздравляем друг друга с Новым годом и дарим подарки. Так как я посещаю курс по 3D моделированию и изучаю САD/CAM-технологиям, то я решила смоделировать и изготовить набор свечей. Эти свечи я решила подарить  нашим учителям к Новому году.

Особое место среди CAD/CAM систем занимают системы, которые позволяют обеспечить сквозное проектирование: от моделирования до запуска изделия в производство. Но в основе всех CAD/CAM систем лежат одни и те же принципы. Значит, изучив один такой программный продукт, потом легче овладеть другими.

МОУ средняя школа № 46, являясь авторизованным партнером группы компаний «ADEM», имеет в своем оснащении профессиональное программное обеспечение последних разработок CAD/CAM/CAPP ADEM 8.2.

Учебно-производственный процесс осуществляется с применением учебного гравировально-фрезерного станка с ЧПУ «Снайпер-8».

Цель и задачи проекта

Получить начальные навыки моделирования в программе ADEM.

Задачи:

- Создать компьютерные модели свечей.

- Смоделировать пресс-формы.

- Разработать программу для изготовления пресс-формы на станке с ЧПУ.

- Изготовить пресс-форму.

- Отлить свечи.

# Основное содержание

Прежде чем создавать компьютерную модель своего подарка,  я просмотрела свечи, которые есть у нас дома, в магазинах и решила, что мои свеча будет иметь форму:

- сферическую с плоским дном для лучшей устойчивости;

- звезды с закруглёнными рёбрами;

- ёлки с закруглёнными рёбрами;

- снеговика.

Затем я в сети Интернет  просмотрела информацию, о том какие материалы можно использовать для получения отливок. Материал для отливки я решила использовать парафин – он был у нас дома в достаточном количестве.

Так как на уроках 3D моделирования нас обучают работе в программе CAD/CAM/CAPP ADEM, то для работы я использовала именно её.

Я разработала модели свечей: звезда, ёлка, снеговик и шар. У меня получился набор свечей, представленный на Рис.1

Далее я создала для них пресс-формы (Рис.2).

Теперь надо было изготовить пресс-формы на станке и отлить настоящие свечи. Как это было я расскажу на примере первой свечи, которая имеет сферическую форму.

- Создание модели свечи сферической формы с плоским дном.

В модуле 2D рисуется окружность диаметром 40 мм. Провожу отрезки на расстоянии 17 мм от центра. Окружность строится от начала координат

Используя инструмент модуля 3D Сфера , получаю шар. Из отрезков инструментом Смещение  получаю плоскости, продлеваю их и инструментом Триммирование телом отсекаю наружные части сферы. Делаю скругление 2 мм. Получаю модель свечи (Рис.3).

- Получение пресс-формы

Ход построения:

Выбрать инструмент Разделение пресс-формы.

Щёлкнуть мышкой по модели свечи и у нас появится две половинки пресс-формы для изготовления данной детали (Рис.4)

Для удобства работы уберём с экрана одну половинку пресс-формы и само тело. Для этого:

- В инструменте Сделать невидимым выбрать 3D только.

- Щёлкнуть мышкой по одной половинке пресс-формы, а затем по свече.

- Нажать клавишу <Esc>.

Осталась одна половинка пресс-формы (Рис.5). Для того, что бы вовнутрь собранных двух пресс-форм можно было залить парафин, в пресс-форму надо сделать отверстие в верхней части.

Строим прямоугольник, создаём из него объёмное тело – параллелепипед (Рис.6) и вычитаем его из пресс-формы булевой операцией.

Теперь необходимо переместить пресс-форму так, чтобы начало системы координат было в центре сферического отверстия. Для этого надо:

- Щёлкнуть по инструменту Вид на рабочую плоскость.

- Щёлкнуть по инструменту Абсолютная рабочая плоскость YZ. Деталь будет выглядеть как на Рис.5.

- Выбрать инструмент Перенос, указываем пресс-форму, нажимаем клавишу <Esc>, притягиваемся к центру ребра, нажимаем клавишу <Home>, нажимаем клавишу <Пробел>. Щёлкаем по инструменту Выбор элементов.

Система координат оказалась на ребре пресс-формы. Перемещаем её далее:

- Нажать на инструмент Абсолютная рабочая плоскость XY.

- Провести диагонали на пресс-форме (Рис.8).

- Выбрать инструмент Перенос, указать пресс-форму, нажать клавишу <Esc>, притянуться к центру пресс-формы, нажать клавишу  <Home>, нажать клавишу <Пробел>. Щёлкнуть по инструменту Выбор элементов. Деталь переместиться по отношению к осям системы координат (Рис.9).

Для того, чтобы во время отливки свечи, парафина не вытек, надо сделать отверстия для крепления двух половинок пресс-формы винтами. Чертим отверстия на звготовке пресс-формы. Для этого воспользуемся инструментами модуля 2D Окружность заданного диаметра. Пресс-форма получилась как на Рис.10.

- Создание компьютерной программы

Технологические процессы и управляющие программы создаются в другом модуле. Для смены модуля надо в пункте меню Модуль выбрать AdemCAM/CAPP. Здесь нам надо будет построить программу для станка с ЧПУ, по которой будет изготавливаться  пресс-форма свечи.

Для создания программы мне пришлось изучить основы механообработки по учебнику «ADEM CAD/CAM/CAPP. Черчение, моделирование, механообработка». Авторы: Быков А.В., Силин В.В., Семенников В.В., Феоктистов В.Ю.

Для изучения основ создания программ для станков с ЧПУ я пользовалась руководством к программе ADEM.

Ход построения:

- Выбрать инструмент Начало цикла.

Из раскрывающегося списка  выбрать координаты.

Ввести новые координаты: X и Y оставить по 0, Z=10 Рис.11.

- Выбрать инструмент Безопасная позиция . Включить флажок в поле Коордтната Z и задать ей значение 10.

- Выбрать инструмент Плоскость холостого хода . Включить флажки Модальная команда и вкл/выкл. Переключатель стоит в положении Параллельно плоскости XY. Установить координату Z=10.

- Выбрать инструмент Заготовка .

Из раскрывающегося списка выбрать Контур. Появится новое окно, в котором щёлкнуть по кнопке С экрана.

Включить 3D рёбра Указать мышкой нижний контур формы.

Ввести координаты: Zmax=0, Zmin= -20 – это толщина заготовки (Рис. 12).

- Щёлкнуть по инструмету Фрезеровать 2,5 x.

В Конструктивном элементе выбрать Плоскость.

Установить: Подача 600, Глубина резания 40. Тип обработки оставить эквидистанта (Рис 13).

- Открыть вкладку Дополнительные. Включить  Многопроходная обработка по оси Z.

Из раскрывающегося списка выбрать Глубина прохода и поставить 1 (Рис 14).

- Открыть вкладку Инструмент.

Из раскрывающегося списка выбрать концевая сферическая. Поставить 
диаметр 3. Позиция 0 (Рис.15).

- На вкладке Врезание/коррекциявключить флажок в поле Врезание, из раскрывающегося списка выбрать По нормали, поставить подачу150.

- На вкладке Подход, отход отключить подход и отход.

- Открыть вкладку Место обработки.

В поле Глубина КЭ – выбрать Глубина. С клавиатуры ввести 19. Щёлкнть по кнопке  и из раскрывающегося списка выбрать Контур.

Включить 3D рёбра и указать контур сферического отверстия на заготовке. Проверьте, контур должен быть замкнут.Нажать клавишу <Esc>. Будет добавлен контур (Рис. 16).

Щёлкнуть по кнопке , выбрать Поверхность. Включить Цепочка граней и щёлкнуть по обрабатываемой поверхности.Нажать клавишу <Esc>. Будет добавлена поверхность.

Щёлкнть по кнопке , выбрать Контрольная поверхность и указать ту же поверхность обработки. Нажать клавишу <Esc>. В окне проекта первая поверхность пропадёт.Щёлкнуть по кнопке ОК диалогового окна. (Рис. 17).

Мы разработали технологический процесс фрезерования сферической поверхности пресс-формы, но чтобы отливки из парафина легче было доставать необходимо добавить чистовую обработку. Воспользуемся опять операцией фрезеровать 2,5х. Выбираем конструктивный элемент Плоскость, задаём подачу 600, глубина резания 50, тип оработки – Зигзаг. Вводим все необходимые дальнейшие параметры.

Для сверления крепёжных отверстий разрабатываем технологический процесс для создания отверстий.

Техпроцесс для изготовления пресс-формы готов (Рис.18). Теперь надо написать текст программы. Для этого надо:

- Щёлкнуть по инструменту Расчитать все объекты

- Щёлкнуть по инструменту адаптер.

Программный комплекс CAD/CAM/CAPP ADEM написал текст управляющей программы по готовому технологическому процессу. Файл с программой я скопировала на дискету и вставила её в компьютер станка «Снайпер-8».

- Изготовление пресс-формы на станке

Изготавливалась пресс-форма на гравировально-фрезерном станке с ЧПУ «Снайпер-8». Для этого была использована заготовка размером 40 на 60 из МДФ. МДФ - древесноволокнистые плиты средней плотности. Этот материал неплохо обрабатывается на станке и у нас в школе он находится в большом количестве. Поэтому для изготовления пресс-форм использовался именно этот материал. Процесс изготовления пресс-форм представлен в приложении на фотографиях (Рис.19).

- Отливка свечей

Для изготовления свечей использовался расплавленный парафин. Он заливался в фресс-форму, собранную из двух половинок и скреплённых болтами. Для лучшего отсоединения застывшей отливки от формы, стенки формы выстилались фольгой. Перед заливкой парафина вставлялся фитиль и прикреплялся к верхней грани формы Рис.20. Остывал и затвердевал парафин в течение 12 часов. Затем пресс-форма разбиралась и из неё доставалась свеча (рис.21).

# Вывод

В результате моей работы я получила набор свечей и представление о процессе сквозного проектирования.

К сожалению, я не успела изготовить пресс-формы для остальных свечек: звезда, ёлка и снеговик, потому что сломался станок, и его увезли в ремонт. Но я эту работу продолжу и обязательно сделаю все пресс-формы, которые у меня есть.

А самый главный результат моей работы – это то, что я осуществила процесс сквозного проектирования. От идеи до реального изделия.

# Источники информации

- http://www.patlah.ru/etm/etm-01/podelki/podelki%20vosk/sveci/sveci.htm

- http://www.vsehobby.ru/svechi_ruchnoj_raboty.html

- ADEM CAD/CAM/CAPP. Черчение, моделирование, механообработка. /Авторы: Быков А.В., Силин В.В., Семенников В.В., Феоктистов В.Ю. – СПб.: БХВ-Петербург,2003.- 320с.

- ADEM: Руководство пользователя

- Материалы открытого областного обучающего семинара «Современные информационные технологии в образовании. Инженерная компьютерная графика» 2008 - 2012 годов.

| Приложения |
| --- |
| Рис. 1. Набор новогодних свечей. |
| Рис. 2. Пресс-формы для звезды, ёлки и снеговика. |
| Рис. 3. Модель свечи |
| Рис. 4. Пресс-форма |
| Рис 5. Половинка пресс-формы | Рис.6. Булева операция |
| Рис.7. Система координат не на месте. |
| Рис.8. Определение центра | Рис.9. Система координат перенесена |
| Рис.10. Пресс-форма с крепёжными отверстиями |
| Рис.11. Задание координат |
| Рис. 12. Определение заготовки |
| Рис. 13. Режимы резания |
| Рис.14. Режимы резания |
| Рис.15. Выбор инструмента |
| Рис. 16. Определение контура обработки |
| Рис. 17. Назначение поверхности обработки |
| Рис.18. Техпроцесс |
| Рис. 19. Процесс изготовления пресс-форм на станке |
| Рис. 20. Отливка свечей |
| Рис.21. Готовые свечи |